Διαθερμία Βραχέων

-  Να είναι τροχήλατη, Νοσοκομειακού τύπου

- Να είναι ψηφιακής τεχνολογίας και να διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων

-  Να έχει δύο (2) ανεξάρτητες εξόδους μεταξύ τους για δυνατότητα θεραπείας σε δύο (2) διαφορετικούς ασθενείς

-  Να έχει δυνατότητα ορισμού του εύρους παλμού απο 65 - 400 μsec αυξομειούμενο σε 7 βήματα

-  Να έχει δυνατότητα ορισμού της συχνότητας απ 26 – 400 & 800 Hz (με ηλεκτρόδιο επιμήκη 75x 260 mm)

-  Να κάνει μονοπολική εφαρμογή(faraday screen)  και το ηλεκτρόδιο να έχει SENSOR επαφής

-  Να συνοδεύεται με ένα (1) βραχίονα και ένα (1) μονοπολικό ηλεκτρόδιο 140 mm

-  Η συσκευή να διαθέτει πρωτόκολλα θεραπείας

-  Να διαθέτει μνήμες για δημιουργία νέων πρωτοκόλλων θεραπείας

-  Να έχει ισχύς εξόδου μέχρι 200 Watt

- Να έχει ψηφιακό χρονόμετρο : 0 - 30 λεπτά με ακουστικό σήμα και

αυτόματη διακοπή της εξόδου μετά το πέρας της θεραπείας

-Να διαθέτει  CE MARK & ISO