Ηλεκτροθεραπεία

- Να είναι επιτραπέζια συσκευή για Νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης τεχνολογίας, εγκεκριμένη απο διεθνείς οργανισμούς ασφαλείας

- Να διαθέτει τις εξής μορφές ηλεκτροθεραπείας :

Τετραπολική εφαρμογή παρεμβαλλόμενων & με μορφές vector

Διπολική εφαρμογή παρεμβαλλόμενων

Ρώσικος παλμός

Ασύμμετρο διφασικό παλμό  (T.E.N.S.)

Συμμετρικό διφασικό παλμό  (T.E.N.S.)

Εναλλασόμενος ορθογώνιος παλμός

Ορθογώνιο παλμό  (Φαραδικό)

Τριγωνικό παλμό  (Φαραδικό)

Κυματομορή κατά Trabert

Γαλβανικό συνεχές

Μικρορεύματα

MF – Μονοφασικό σταθερό

DF – Διαφασικό σταθερό

CP – Βραχέων περιόδων

Cpid – Βραχέων περιόδων ισοδυναμικό

LP – Μακρών περιόδων

Γαλβανικό διακοπτόμενο

High Voltage

- Να διαθέτει σύστημα σταθερού Voltage και σταθερού ρεύματος και έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης επώδυνων σημείων .

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη touch screen για να μπορεί ο θεραπευτής να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις παραμέτρους τις εκάστοτε θεραπείας.

- Να έχει  δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB.

- Να διαθέτει κενές θέσεις μνήμης για δυνατότητα καταχώρησης προγραμμάτων.

- Να διαθέτει  ελληνικό μενού για την απεικόνιση των παραμέτρων .

- Να διαθέτει έτοιμα πρωτόκολλα με απεικόνιση άτλαντα για την ακριβή περιοχή θεραπείας.

- Να έχει υποδοχή που προσαρμόζεται ειδικό Remote Control για τον εξ’ αποστάσεως χειρισμό της συσκευής.

- Να διαθέτει δύο εξόδους ανεξάρτητες μεταξύ τους οι οποίες μπορούν να ενεργοποιηθούν με διαφορετικές παραμέτρους και τη δυνατότητα ο θεραπευτής να επέμβει στις κυματομορφές και να δημιουργήσει παλμούς τραπεζοειδείς με χρόνους ανόδου – ώσης – καθόδου και παύσεων.

- Να διαθέτει πιστοποιητικό CE Mark το οποίο επισυνάπτεται στην προσφορά