# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 12.000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

Το σύστημα να είναι πλήρες, καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους εξέτασης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η μονάδα θεραπείας βραχέων κυμάτων να είναι συνεχόμενης και παλμικής εκπομπής.

Να είναι υψηλής απόδοσης και να λειτουργεί σε συχνότητα 27.12 ΜHz παρέχοντας συνεχή απόδοση από 0 μέχρι 500W το ανώτερο και παλμική απόδοση από 0 έως 1000W το ανώτερο.

Να διαθέτει μια σειρά από προγράμματα για τις πιο κοινές παθήσεις, αλλά και να παρέχει τη δυνατότητα στο χειριστή / θεραπευτή να δημιουργήσει προσαρμοσμένα προγράμματα.

Να διαθέτει μνήμη όπου διατηρούνται τα αρχεία των ασθενών. Τα αρχεία αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επαναλαμβάνονται.

Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής εξασφαλίζοντας τη μέγιστη φιλικότητα προς τον χρήστη. Στην οθόνη αφής να παρουσιάζονται εκτός από τις απαραίτητες πληροφορίες χειρισμού και η γραφική αναπαράσταση κατά την παρεχόμενη εκπομπή κυμάτων (κατά τη συνεχόμενη θεραπεία).

Να διαθέτει ένδειξη πόνου του ασθενούς (patient pain indicator) με κλίμακα από το 0 έως το 10 όπου να δείχνει το επίπεδο πόνου που βιώνει ο oασθενής. Να μπορεί να καταγράψει την αρχική και την τελική ένδειξη πόνου που βίωσε ο ασθενής, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση των δεδομένων.

Το επίπεδο συνεχούς απόδοσης να παρέχει αρκετή θερμότητα για οποιαδήποτε τεχνική θεραπείας που υποδεικνύεται από το σύστημα θεραπείας του ασθενούς. Επιπλέον να παρέχει παλμική απόδοση όπως επίσης και μεταβλητές βαθμίδες επανάληψης, μία σειρά παλμικών πλατών έως 400 μs. Η συχνότητα  να ρυθμίζεται από 20 έως 200Hz σε δέκα βήματα.

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Το βάρος της να είναι μικρότερο των 70 Kg.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 3.000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η συσκευή να έχει μοντέρνα και εργονομική σχεδίαση.

Να διαθέτει μεγάλη ευδιάκριτη οθόνη

Να λειτουργεί με δύο (2) ανεξάρτητα κανάλια  ρυθμιζόμενων χαμηλών και μεσαίων

συχνοτήτων με 20 τύπους ρευμάτων διέγερσης. Να διαθέτει προαποθηκευμένα

προγραμμάτα για όλες τις κοινές παθήσεις. Δυνατότητα συστοιχίας προγραμμάτων που

ανήκουν στον ίδιο τύπο ερεθισμού.

Να διαθέτει βάση δεδομένων όπου ο θεραπευτής μπορεί να αποθηκεύσει τα στοιχεία του

κάθε ασθενούς, την παθολογία, την θεραπεία που χρησιμοποίησε και το επίπεδο του

πόνου που βίωσε ο ασθενής κατά την έναρξη αλλά και κατά τη λήξη της θεραπείας.

Δημιουργώντας αυτή τη βάση δεδομένων, ο θεραπευτής έχει άμεση πρόσβαση στη

θεραπεία που χρησιμοποίησε στην τελευταία συνεδρία και μπορεί εύκολα να την

επαναλάβει.  Να διαθέτει επιλογή αγαπημένων προγραμμάτων (favorite) που έχουν

καθοριστεί από το χειριστή, και στα οποία να έχει άμεση πρόσβαση.

Να διαθέτει σύστημα M.P.P (massively parallel processing / σύστημα μαζικής παράλληλης

επεξεργασίας) που να επιτρέπει τη μαζική διαχείριση πολύπλοκων λειτουργιών του

συστήματος, έτσι ώστε να γίνεται αυτόματη τροποποίηση των παραμέτρων εντός του

προγράμματος δίχως την επέμβαση του χειριστή.

Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να συνδεθεί με υπέρηχο.

Να συνοδεύεται με ειδικό τραπεζάκι με ένα ράφι και συρτάρι για την τοποθέτηση της

συσκευής και των εξαρτημάτων της.

Το βάρος της να είναι μικρότερο των 4 Kg.

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 3.500 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η συσκευή να έχει μοντέρνα και εργονομική σχεδίαση.

Να διαθέτει μεγάλη ευδιάκριτη οθόνη.

Η συσκευή υπερήχων να είναι  εκπομπής 1 MHz και 3 MHz και με συχνότητα παλμού 100 Hz. Να δίνει τη δυνατότητα επιλογής συνεχούς ή παλμικής εκπομπής υπερήχων με μέγιστη απόδοση 3W/cm2 και για τις δύο επιλογές.

Να διαθέτει βάση δεδομένων όπου ο θεραπευτής μπορεί να αποθηκεύσει τα στοιχεία του κάθε ασθενούς, την παθολογία, τη θεραπεία που χρησιμοποίησε και το επίπεδο του πόνου που νιώθει ο ασθενής κατά την έναρξη και κατά τη λήξη της θεραπείας. Ο θεραπευτής να έχει άμεση πρόσβαση στη θεραπεία που χρησιμοποίησε στην τελευταία συνεδρία και μπορεί εύκολα να την επαναλάβει.

Να παρέχει στο θεραπευτή οπτικό και ακουστικό σήμα σε περίπτωση που δεν εφάπτεται η κεφαλή με τη περιοχή θεραπείας. Να διαθέτει προ αποθηκευμένα προγράμματα για όλες τις κοινές παθήσεις, μνήμη για αποθήκευση προγραμμάτων που δημιουργεί ο θεραπευτής. Πραγματικός χρόνος θεραπείας: ο χρόνος σταματάει σε περίπτωση μη επαφής της κεφαλής με το δέρμα. Να διαθέτει χρονόμετρο από 0 έως 30 min.

Η συσκευή να μπορεί να συνδεθεί και με επιπλέον διαφορετικές κεφαλές υπερήχων. Όλες οι κεφαλές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεραπεία κάτω από το νερό.

Η συσκευή να έχει περίπου διαστάσεις: 39 x 32.8 x 23 cm και βάρος: 4,6 kg

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 1.000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Να διαθέτει σώμα υπέρυθρης εκπομπής, 375 watt  και χρονόμετρο 1-60 λεπτά. Να μπορεί να αυξομειωθεί το ύψος καθώς και να υπάρχουν λαβές για την εύκολη προσαρμογή της λάμπας στους ασθενείς.

Η λάμπα θα πρέπει να διατίθεται σε τροχήλατη συμπαγή βάση με ρόδες για την εύκολη μετακίνηση της στο χώρο.

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 2.000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η συσκευή να διαθέτει 12 τεμάχια επιθεμάτων κατάλληλα προς θέρμανση διαφόρων μεγεθών. Να είναι φτιαγμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να μπορεί να κρατήσει τα επιθέματα σε όρθια θέση.

Θα πρέπει να διαθέτει ρυθμιζόμενο θερμοστάτη. Να είναι χωρητικότητας 15 lt.

Το εύρος της θερμοκρασίας να είναι περίπου 72 – 74◦C ενώ η συσκευή να έχει τη

δυνατότητα θερμικής διακοπής σε περίπτωση που η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 85

βαθμούς Κελσίου.

Οι εξωτερικές διαστάσεις της συσκευής να είναι  41 x 61 x 82 εκ.  και το βάρος της να μην

υπερβαίνει τα 40 kg.

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΨΥΧΡΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 4.000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η συσκευή να είναι φτιαγμένη από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής αντοχής. Η συσκευή να  περιλαμβάνει ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα έτσι ώστε να μπορεί να κρατήσει τα επιθέματα σε όρθια θέση. Η ψύξη να κυμαίνεται από - 6 C έως -12 C. Η συσκευή να διαθέτει κουμπί γρήγορης κατάψυξης.

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 1.000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Να διαθέτει μαγνητικό σύστημα αντίστασης. Το βάρος τροχού να είναι περίπου 6 kg.

Οι διαστάσεις του ποδηλάτου να είναι περίπου 80x60x144 cm

Να διαθέτει Οθόνη LCD περίπου 6 λειτουργιών όπου να απεικονίζεται: (Μέτρηση χρόνου, μέτρηση συνολικής απόστασης, ταχύτητας, θερμίδων, Περιστροφών πεντάλ, Ένδειξη ώρας / ημερομηνίας).

Να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής τιμών και παραμέτρων άσκησης. Ο έλεγχος έντασης να ρυθμίζεται χειροκίνητα.

Να διαθέτει αισθητήρες παλάμης έτσι ώστε να γίνεται μέτρηση καρδιακών παλμών.

Σε περίπτωση που υπάρξει υπέρβαση στο ανώτατο όριο καρδιακών παλμών να προειδοποιείται ο χρήστης με οπτικό προειδοποιητικό σήμα

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης να είναι με επιμήκεις ιμάντες ενώ η αναλογία μετάδοσης κίνησης να είναι : 1:8.

Ο έλεγχος έντασης να είναι εξαρτώμενος από  περιστροφές.

Μέγιστο βάρος χρήστη έως 110 kg

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 1.800 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

To κρεβάτι να διαθέτει 3 ανεξάρτητα τμήματα. Το φάρδος του κρεβατιού να είναι 56 cm και το μήκος 180 cm.

Το ύψος να ρυθμίζεται ηλεκτρικά από 47 - 105cm, από χειριστήριο χειρός.

Να έχει την δυνατότητα χειρισμού και από τις 2 πλευρές.

Να διαθέτει ειδική θέση για την τοποθέτηση του προσώπου.

Να διαθέτει μηχανισμό κατεβάσματος των τροχών για την εύκολη μετακίνηση.

Το κρεβάτι να έχει την δυνατότητα ρύθμισης του εμπρός μέρους από -200 έως + 700

Να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης από την χαμηλότερη θέση βάρους έως των 180 Kg. Να διαθέτει ειδικό μηχανισμό συγκράτησης χαρτιού.

Οι τροχοί να είναι διαμέτρου 50mm (με φρένο πίσω τροχού)

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΦΙΝΟΛΟΥΤΡΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 1.500 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το παραφινόλουτρο να είναι χωρητικότητας 10kg και να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Να προσφέρει ταχύτατη θέρμανση και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας.

Αρχή λειτουργίας: dry Bath

Να διαθέτει έλεγχο Θερμοστατικής θερμοκρασίας (30-90 ° C)

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΟΥ ΩΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 1.000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο τροχός να διαθέτει ειδικές βάσεις τοποθέτησης σε τοίχο. Να ρυθμίζεται το ύψος του σύμφωνα με το ύψος του ασθενούς. Να ρυθμίζεται η αντίσταση του τροχού ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας της άσκησης. Να μπορεί να ρυθμίζεται η απόσταση λαβής του (χεριού του ασθενούς) του τροχού.

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΤΙΑΣΜΟΥ ΠΡΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΡΠΟΥ

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 250 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο τροχός  να είναι σχεδιασμένος για επιτραπέζια χρήση. Λόγω του σχεδιασμού του, να μπορεί να δέχεται οποιοδήποτε μέγεθος χεριού. Να έχει εξωτερική επένδυση από αντιολισθητικό υλικό για εργονομία στην χρήση. Να το βάρος του να μην υπερβαίνει το 1 kg.

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 180 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το τραπεζί να φέρει  2  ράφια και ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του. Τα ράφια να είναι από μελαμίνη.

Να έχει διαστάσεις περίπου  0,40x0,50x0,90m

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΜΠΩ ΜΕ ΠΛΑΤΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 160 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το σκαμπό να διαθέτει πλάτη. Το κάθισμα του να έχει διάμετρο 40cm και πάχος 7cm.

Να είναι περιστρεφόμενο με ρυθμιζόμενο ύψος από 46 έως 59cm. Να διαθέτει πεντακτινωτή βάση μεταλλική χρωμίου και τέσσερις τροχούς διαμέτρου 75mm.

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΖΥΓΟΥ

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 1000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το πολύζυγο να είναι κατασκευασμένο από σουηδικό ξύλο οξιάς περασμένο με ειδικό βερνίκι.

Να διαθέτει ειδικές άγκυρες για τοποθέτηση στον τοίχο. Οι διαστάσεις του να είναι 90 x 250 cm.

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟΥ (ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 4000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το δινόλουτρο να είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει θεραπείες στο χέρι, στο αντιβράχιο και στον αγκώνα. Το δινόλουτρο να εφαρμόζεται μέσω 4 επιτοίχιων πιδάκων (jets). Το δινόλουτρο να είναι χωρητικότητας 20 λίτρων. Να διαθέτει,  ρύθμιση της βαλβίδας αερισμού του νερού για την εφαρμογή «passive pearl massage. Να διαθέτει ντους χειρός. Οι εξωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου 77x99x93 cm

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΝΟΛΟΥΤΡΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 4500 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το δινόλουτρο να είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει θεραπείες στο πόδι (όπως πέλμα,  αστράγγαλος, κνήμη). Το δινόλουτρο να εφαρμόζεται μέσω 4 επιτοίχιων πιδάκων (jets). Το δινόλουτρο να είναι χωρητικότητας 40 λίτρων. Να διαθέτει,  ρύθμιση της βαλβίδας αερισμού του νερού για την εφαρμογή «passive pearl massage». Να διαθέτει ντους χειρός. Οι εξωτερικές διαστάσεις να είναι περίπου 84x77x75 cm

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟΣΚΑΛΟΥ (ΣΚΑΛΑΚΙ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 100 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το σκαλοπάτι να είναι μονό. Να έχει διαστάσεις περίπου 0,25x0,46x0,26

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΕΛΞΗΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 4000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η συσκευή να διαθέτει επιλογή διαλείπουσας ή στατικής έλξης. Να κάνει έλεγχο της μεταβλητής ταχύτητας με αθόρυβη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

Να διαθέτει ελάχιστη και μέγιστη δύναμη έλξης από 2.5 έως 91kgs. Να διαθέτει αυτόματη διακοπή για ξεκούραση του ασθενή  από 0-99 δευτερόλεπτα.

Να εμφανίζει σαφείς ενδείξεις όλων των παραμέτρων της θεραπείας. Να διαθέτει διακόπτης ασφαλείας

Να έχει διαστάσεις περίπου W27cm x H27cm x D34cm και βάρος 13,5 κιλά

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΕΛΞΗΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ € 4000 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το κρεβάτι να είναι ειδικά σχεδιασμένο για οσφυϊκή και αυχενική έλξη.

Το κρεβάτι να έχει ανυψωτική ικανότητα (από το ελάχιστο ύψος) 240kgs. Να ρυθμίζεται καθ’ ύψος ηλεκτρικά από 50-101cm. Το φάρδος του να είναι περίπου 70 cm.

Να διαθέτει θέση στήριξης της μηχανής έλξης, με ρυθμιζόμενο ύψος και θέση εφαρμογής. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη πλάτη (από οριζόντια έως + 80˚ μοίρες). Να διαθέτει ρυθμιζόμενο τμήμα κεφαλής / ποδιών (από -25˚ έως + 75˚ μοίρες)

Το τμήμα κεφαλής να διαθέτει οπή.

Να διαθέτει ρόδες για την εύκολη μετακίνηση του.

Να διαθέτει σημείο καθήλωσης κατά την αυχενική έλξη.

Το κρεβάτι να παραδοθεί με το ειδικό σκαμνί ασκήσεων αλλά και τους ιμάντες πρόσδεσης αυχένα, λεκάνης και θώρακα.

Η συσκευή να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας της.

Η συσκευή να καλύπτει πλήρως τους όρους ασφαλείας και να διαθέτει CE Mark.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 και ISO 13485/12   (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.